## Slide 1
科技蓝主题封面
增材制造工艺质量控制概览
增材制造的核心价值在于将数字模型直接转化为可靠零件，实现复杂结构的快速制造。
核心概念 · 增材制造是以数字模型为基础，通过材料逐层累积形成实体零件的制造方法。
学习目标 · 掌握从数字模型到成形件的质量闭环控制理念。
01
科技蓝
01 / 05
增材制造工艺质量控制概览
依据 · 增材制造是一类以数字模型为基础、通过材料逐层累积形成实体零件的制造方法。

## Slide 2
工艺流程与关键参数
从三维模型到成形件的步骤与控制点
科技蓝流程主题
增材制造工艺由一系列步骤组成，每个步骤的参数设置直接影响最终质量。
典型流程
三维建模 → 模型切片 → 路径规划 → 材料铺送或熔融 → 逐层成形 → 后处理 → 质量检测。
关键参数
激光功率、扫描速度、层厚、道间距、保护气氛、粉末状态。
能量密度影响
能量密度过低：未熔合孔隙；能量密度过高：飞溅、球化、钥孔孔洞、组织粗化。
粉末状态
粉末粒径分布、含氧量、重复使用次数影响铺粉均匀性。
02 / 05
增材制造工艺质量控制概览
依据 · 典型流程包括三维建模、模型切片、路径规划、材料铺送或熔融、逐层成形、后处理和质量检测。

## Slide 3
质量风险与缺陷来源
质量控制必须覆盖工艺链全过程，而非仅关注最终零件。
成形前风险
模型方向、支撑策略、切片参数影响热累积和残余应力。
不合理的取向可能导致翘曲或开裂。
成形前，模型方向、支撑策略和切片参数会影响热累积和残余应力。
成形中风险
熔池波动、铺粉缺陷、热梯度引发孔洞、裂纹、翘曲或尺寸偏差。
这是缺陷产生的主要阶段，需要实时监测。
成形后风险
热处理、去支撑、机加工、表面处理改变最终尺寸和性能。
后处理步骤可能引入新缺陷或改变原有状态。
全过程理念
质量控制不能只看最终零件，要覆盖从设计到后处理的全部环节。
只有系统性地管理，才能获得一致可靠的零件。
03 / 05
增材制造工艺质量控制概览
依据 · 成形前，模型方向、支撑策略和切片参数会影响热累积和残余应力。

## Slide 4
检测反馈与闭环控制
通过在线监测与离线检测形成质量优化回路
科技蓝闭环主题
将过程数据与缺陷记录关联，将经验调参转化为有证据的工艺优化。
在线监测
熔池图像、层面相机、声学信号、温度数据。
离线检测
尺寸测量、显微组织观察、无损检测、力学性能测试。
数据关联
将过程数据、缺陷记录和检测结果关联，建立参数调整依据。
闭环价值
实现可追溯的质量系统，提升一致性和可靠性。
04 / 05
增材制造工艺质量控制概览
依据 · 在线监测可以利用熔池图像、层面相机、声学信号和温度数据识别异常趋势。

## Slide 5
工程应用价值与结论
增材制造的工程化需要将设计、材料、设备、监测、后处理和检测连成可追溯系统。
航空应用
关注减重和可靠性，适合复杂结构件制造。
医疗应用
个性化植入物，强调生物相容性和定制化。
模具应用
随形冷却水路，提升注塑效率和寿命。
教学重点
理解工艺流程、参数影响、缺陷机制和检测闭环。
总结
增材制造工程化不仅是材料堆叠，而是可追溯的系统。
05 / 05
增材制造工艺质量控制概览
依据 · 增材制造在航空航天、医疗植入物、模具冷却水路和教学样件中有代表性应用。