## Slide 1
科技蓝主色调，深蓝渐变背景，白色文字，简洁线条装饰
增材制造工艺质量控制概览
增材制造的核心是理解工艺参数对质量的影响，并建立全流程的质量闭环。
核心问题 · 如何通过工艺控制将数字模型转化为性能可靠的实体零件？
报告主线 · 工艺流程 → 参数影响 → 缺陷来源 → 检测反馈 → 工程应用
01
科技蓝
01 / 05
增材制造工艺质量控制概览
依据 · 增材制造以数字模型为基础，通过逐层累积形成实体零件

## Slide 2
增材制造工艺流程与关键参数
从三维模型到成形件的核心步骤及参数控制要点
流程导向，浅蓝底色，深蓝色流程箭头，参数卡片使用科…
稳定的工艺窗口需要将材料、设备和零件结构作为整体考虑，核心参数直接影响熔池状态。
典型流程
三维建模 → 模型切片 → 路径规划 → 材料铺送/熔融 → 逐层成形 → 后处理 → 质量检测
关键参数
激光功率、扫描速度、层厚、道间距、保护气氛、粉末状态
粉末因素
粉末粒径分布、含氧量、重复使用次数影响铺粉均匀性
工艺窗口
稳定工艺窗口需整体考虑材料、设备和零件结构
02 / 05
增材制造工艺质量控制概览
依据 · 典型流程包括三维建模、模型切片、路径规划、材料铺送或熔融、逐层成形、后处理和质量检测

## Slide 3
质量风险与缺陷来源分析
成形前、成形中、成形后三阶段风险与典型缺陷
风险分析，蓝色系，左侧风险卡片用警告色标识，右侧缺…
质量风险贯穿成形前、中、后三个阶段，缺陷的根源在于热累积、熔池波动和残余应力。
成形前风险
模型方向、支撑策略、切片参数影响热累积和残余应力
成形中缺陷
熔池波动、铺粉缺陷、热梯度引发孔洞、裂纹、翘曲、尺寸偏差
成形后变化
热处理、去支撑、机加工、表面处理改变最终尺寸和性能
质量控制核心
不能只看最终零件，必须覆盖工艺链全过程
03 / 05
增材制造工艺质量控制概览
依据 · 质量风险主要来自三个阶段：成形前、成形中和成形后

## Slide 4
检测反馈与闭环控制
在线监测与离线检测结合，形成参数优化的证据链
闭环控制，浅蓝背景，闭环箭头使用深蓝色带渐变，检测…
过程数据、缺陷记录和检测结果关联起来，才能将经验调参转化为有证据的工艺优化。
在线监测
熔池图像、层面相机、声学信号、温度数据追踪异常趋势
离线检测
尺寸测量、显微组织观察、无损检测、力学性能测试验证结果
数据关联
将过程数据、缺陷记录和检测结果建立关联
工艺优化
从经验调参转向有证据的闭环调整
04 / 05
增材制造工艺质量控制概览
依据 · 检测和反馈是形成质量闭环的关键

## Slide 5
工程应用价值与课程学习重点
从航空航天到教学样件，质量闭环是工程化的基石
增材制造工程化的本质是建立设计、材料、设备、参数、监测、后处理与检测的可追溯系统。
应用场景
航空航天（减重与可靠性）、医疗植入物（个性化与生物相容性）、模具（随形冷却）、教学样件
航空航天结构关注减重和可靠性，医疗植入物关注个性化和生物相容性，模具行业关注随形冷却带来的效…
课程学习重点
工艺流程、参数影响、缺陷机制、检测闭环
工程化核心
把设计、材料、设备、参数、监测、后处理、检测连成可追溯系统
质量闭环总结
数字模型 → 工艺控制 → 质量检测 → 反馈优化
05 / 05
增材制造工艺质量控制概览
依据 · 航空航天结构关注减重和可靠性，医疗植入物关注个性化和生物相容性，模具行业关注随形冷却带来的效率提升