## Slide 1
科技蓝封面
增材制造工艺质量控制概览
增材制造的核心挑战在于将数字模型可靠转化为满足性能要求的实体零件，需要覆盖全流程的质量控制。
定义 · 以数字模型为基础，通过材料逐层累积形成实体零件的制造方法。适用于复杂内部结构、轻量化构件和小批量快速迭代。
核心价值 · 缩短设计到样件的转换周期，实现传统工艺难以加工的几何特征。
01
科技蓝
01 / 05
增材制造工艺质量控制概览
依据 · 增材制造是一类以数字模型为基础、通过材料逐层累积形成实体零件的制造方法。

## Slide 2
工艺流程与关键参数
金属增材制造的熔池稳定性受激光功率、扫描速度、层厚等参数共同影响，需要将材料、设备和零件结构作为整体考虑才能建立稳定工艺窗口。
1
流程步骤
三维建模 → 模型切片与路径规划 →材料铺送 → 激光熔融 → 逐层成形 →后处理与检测
2
关键参数
激光功率、扫描速度、层厚、道间距、保护气氛、粉末状态共同影响熔池稳定性。
3
能量密度过低
能量密度过低时容易产生未熔合孔隙，导致零件内部缺陷。
4
能量密度过高
能量密度过高时可能出现飞溅、球化、钥孔孔洞和组织粗化。
5
粉末影响
粉末粒径分布、含氧量和重复使用次数会改变铺粉均匀性。
6
整体考虑
稳定工艺窗口需要把材料、设备和零件结构作为整体考虑。
02 / 05
增材制造工艺质量控制概览
依据 · 典型流程包括三维建模、模型切片、路径规划、材料铺送或熔融、逐层成形、后处理和质量检测。

## Slide 3
质量风险与缺陷来源
成形前、中、后三个阶段的质量控制要点
科技蓝风险
增材制造的质量风险贯穿成形前、中、后三个阶段，需要从模型策略、过程稳定性和后处理工艺进行系统性控制。
成形前风险
模型方向、支撑策略和切片参数会影响热累积和残余应力。
成形中风险
熔池波动、铺粉缺陷和热梯度会引发孔洞、裂纹、翘曲或尺寸偏差。
成形后风险
热处理、去支撑、机加工和表面处理会改变最终尺寸和性能。
核心原则
质量控制不能只看最终零件，而要覆盖工艺链全过程。
03 / 05
增材制造工艺质量控制概览
依据 · 质量风险主要来自三个阶段。成形前，模型方向、支撑策略和切片参数会影响热累积和残余应力。

## Slide 4
检测反馈与闭环控制
在线监测与离线检测结合的参数优化系统
科技蓝反馈
通过在线监测识别异常趋势、离线检测验证结果，并将过程数据、缺陷记录和检测结果关联起来，可以将经验调参转化为有证据的工艺优化。
在线监测
利用熔池图像、层面相机、声学信号和温度数据识别异常趋势。
离线检测
使用尺寸测量、显微组织观察、无损检测和力学性能测试验证结果。
数据关联
把过程数据、缺陷记录和检测结果关联起来，建立参数调整依据。
工艺优化
将经验调参转化为有证据的工艺优化，形成质量闭环。
04 / 05
增材制造工艺质量控制概览
依据 · 在线监测可以利用熔池图像、层面相机、声学信号和温度数据识别异常趋势。

## Slide 5
工程应用价值与课程重点
增材制造的工程化是把设计、材料、设备、参数、监测、后处理和检测连成一个可追溯系统，课程学习应围绕“数字模型如何转化为可靠零件”这一主线。
航空航天
关注减重和可靠性，利用复杂结构实现性能提升。
医疗植入物
关注个性化和生物相容性，实现定制化医疗器件。
模具冷却水路
关注随形冷却带来的效率提升，缩短注塑循环时间。
教学应用
工艺流程、参数影响、缺陷机制和检测闭环是教学重点。
工程化核心
把设计、材料、设备、参数、监测、后处理和检测连成一个可追溯系统。
课程主线
围绕“数字模型如何转化为可靠零件”展开学习。
05 / 05
增材制造工艺质量控制概览
依据 · 增材制造在航空航天、医疗植入物、模具冷却水路和教学样件中有代表性应用。