## Slide 1
科技蓝主色调
增材制造工艺质量控制概览
增材制造的核心是将数字模型转化为可靠零件，质量控制覆盖工艺全链路。
课程定位 · 面向机械制造课程学习者，讲解增材制造从设计到成品的质量形成过程。
核心问题 · 数字模型如何通过逐层累积转化为可靠零件？
01
科技蓝
01 / 05
增材制造工艺质量控制概览
依据 · 增材制造是一类以数字模型为基础、通过材料逐层累积形成实体零件的制造方法。

## Slide 2
工艺流程与关键参数
从三维模型到成形件的步骤与影响因素
流程感主题
典型流程包括建模、切片、路径规划、逐层成形和后处理，关键参数决定熔池稳定性。
典型流程
三维建模 → 模型切片 → 路径规划 → 材料铺送/熔融 → 逐层成形 → 后处理 → 质量检测。
关键参数（金属增材）
激光功率、扫描速度、层厚、道间距、保护气氛、粉末状态。
能量密度影响
能量密度过低：未熔合孔隙；能量密度过高：飞溅、球化、钥孔孔洞、组织粗化。
粉末质量因素
粉末粒径分布、含氧量、重复使用次数影响铺粉均匀性。
02 / 05
增材制造工艺质量控制概览
依据 · 典型流程包括三维建模、模型切片、路径规划、材料铺送或熔融、逐层成形、后处理和质量检测。

## Slide 3
质量风险与缺陷来源
成形前中后三阶段的质量影响因素
风险分析主题
质量风险分布于成形前、中、后三个阶段，需要全链条控制。
成形前风险
模型方向、支撑策略、切片参数影响热累积和残余应力。
成形中风险
熔池波动、铺粉缺陷、热梯度引发孔洞、裂纹、翘曲或尺寸偏差。
成形后风险
热处理、去支撑、机加工、表面处理改变最终尺寸和性能。
全链条控制理念
质量控制不能只看最终零件，而要覆盖工艺链全过程。
03 / 05
增材制造工艺质量控制概览
依据 · 质量风险主要来自三个阶段：成形前、成形中、成形后。

## Slide 4
检测反馈与闭环控制
在线监测与离线检测构成质量闭环
循环反馈主题
在线监测和离线检测相结合，把经验调参转化为有证据的工艺优化。
在线监测
熔池图像、层面相机、声学信号、温度数据识别异常趋势。
离线检测
尺寸测量、显微组织观察、无损检测、力学性能测试。
数据关联与优化
将过程数据、缺陷记录和检测结果关联，建立参数调整依据。
闭环意义
使增材制造从单次打印变为可追溯、可优化的系统工程。
04 / 05
增材制造工艺质量控制概览
依据 · 在线监测可以利用熔池图像、层面相机、声学信号和温度数据识别异常趋势。

## Slide 5
工程应用价值与结论
增材制造的工程化是将设计、材料、设备、参数、监测、后处理和检测连成可追溯系统。
航空航天
关注减重和可靠性，复杂结构整体成形减少装配。
医疗植入物
注重个性化和生物相容性，定制化需求突出。
模具行业
随形冷却水路提升生产效率，冷却均匀性依赖工艺控制。
教学要点
讲清工艺流程、参数影响、缺陷机制和检测闭环，比单纯展示设备更高效。
总结
增材制造工程化是设计、材料、设备、参数、监测、后处理、检测的系统集成。
05 / 05
增材制造工艺质量控制概览
依据 · 增材制造在航空航天、医疗植入物、模具冷却水路和教学样件中有代表性应用。