## Slide 1
科技蓝渐变
增材制造质量控制与工艺优化
增材制造的质量控制是一个贯穿设计、成形、检测和后处理的系统工程，理解各环节的约束与关联是稳定制造合格零件的基础。
工艺链概览 · 增材制造以数字模型为基础，通过材料逐层堆积形成零件，常见工艺包括SLM、LDED、FDM和SLA。
质量控制逻辑 · 质量控制必须贯穿设计、制造和后处理全过程，涉及工艺参数、过程监测、后处理与验证放行。
01
科技蓝
01 / 05
增材制造质量控制与工艺优化
依据 · 增材制造是一类以数字模型为基础、通过材料逐层堆积形成零件的制造方法

## Slide 2
设计约束：把工艺规则嵌入结构方案
本页核心观点
深蓝科技
设计阶段需评估零件是否适合增材制造，通过几何约束优化降低后期试错成本。
几何约束
壁厚过薄会导致成形不稳定，悬垂角过大增加支撑和后处理成本，封闭空腔可能造成未熔粉末难以清理。
承力构件设计
避免把关键受力面直接放在粗糙支撑接触区。
设计规则的作用
设计规则不是限制创新，而是把工艺约束提前纳入结构方案，减少后期试错。
02 / 05
增材制造质量控制与工艺优化
依据 · 壁厚过薄会导致成形不稳定，悬垂角过大会增加支撑和后处理成本，封闭空腔可能造成未熔粉末难以清理

## Slide 3
工艺参数与过程控制
本页核心观点
亮蓝科技
激光功率、扫描速度、层厚、道间距和预热温度共同决定能量密度，参数不当会导致孔隙、残余应力和组织缺陷。
能量密度控制
激光功率、扫描速度、层厚、道间距和预热温度共同决定能量密度。
扫描策略
连续长扫描会积累热量并引起翘曲，分区扫描和层间旋转可降低残余应力。
粉末状态管理
粉末的粒度分布、含氧量、流动性和循环使用次数影响铺粉均匀性。
过程记录与SPC
实际生产中常把参数窗口、粉末批次和设备状态一起记录，形成可追溯的过程数据。
03 / 05
增材制造质量控制与工艺优化
依据 · 激光功率、扫描速度、层厚、道间距和预热温度共同决定能量密度

## Slide 4
缺陷检测与后处理工艺链
制造前仿真、制造中监测、制造后检测需与后处理工艺协同，形成质量闭环。
1
制造前仿真
用仿真预测热变形和支撑风险，提前规避问题。
热变形仿真可预测打印过程中的变形量和残余应力分布，支撑风险仿真识别悬垂区域是否需要额外支撑。
制造前可用仿真预测热变形和支撑风险
2
制造中监测
通过熔池监测、铺粉图像、温度场记录和声音信号发现异常。
熔池监测可实时捕捉熔池尺寸与形态异常，铺粉图像检测铺粉均匀性，温度场记录发现局部过热区域。
3
制造后检测
使用三坐标测量、工业CT、金相分析、硬度测试和拉伸试验验证结果。
CT适合识别内部孔隙和未熔合缺陷，金相适合观察组织和熔池边界，三坐标更适合尺寸与形位误差。
4
后处理工艺
去支撑和喷砂改善表面状态，热处理释放残余应力并调整组织，热等静压降低内部孔隙，机械加工保证装配精度。
后处理不是附加步骤，而是增材制造工艺链的一部分。对于航空、医疗等高可靠场景，建立从原材料入厂到批次放行的质量体系。
04 / 05
增材制造质量控制与工艺优化
依据 · 制造前可用仿真预测热变形和支撑风险

## Slide 5
工程案例与质量体系
本页核心观点
质量控制是从方案选择到服役评价的系统工程，质量体系确保一次成功转化为可重复制造。
冷却通道模具案例
增材制造可实现更均匀的温度控制，但内表面粗糙、残粉清理不足或热处理不稳定会影响模具寿命。
复杂冷却通道模具可通过增材制造实现更均匀的温度控制，但如果通道内表面粗糙、残粉清理不足或热处…
轻量化支架案例
晶格杆径、节点过渡和构建方向必须与载荷路径匹配，否则局部应力集中会抵消轻量化收益。
质量体系要素
原材料入厂、设备校准、参数锁定、过程记录、检测报告到批次放行。
教学转化目标
学生应理解设计选择如何影响支撑和残余应力，参数窗口如何影响孔隙和组织，检测方法如何服务于缺陷定位。
05 / 05
增材制造质量控制与工艺优化
依据 · 复杂冷却通道模具可通过增材制造实现更均匀的温度控制，但如果通道内表面粗糙、残粉清理不足或热处理制度不稳定…